泉州市危化单位防雷安全风险分级管控

实施细则（试行）

福建省泉州市气象局

2018.6.29

泉州市危化单位防雷风险分级管控实施细则（试行）

1  范围

本细则适用于泉州市行政区域内油库、气库、弹药库、化学品仓库、民用爆炸物品、烟花爆竹、石化等易燃易爆场所防雷安全风险分级管控。

2  术语

2.1 防雷装置

用于减少闪电击于建（构）筑物上或建（构）筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡，由外部防雷装置和内部防雷装置组成。

2.2 外部防雷装置

由接闪器、引下线和接地装置组成。

2.3 内部防雷装置

由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。

2.4 风险

潜在损失的度量，是对事故发生概率和后果严重程度的综合度量，通常表述为失效概率和后果的成绩。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

2.5 风险矩阵分析法（LS）

风险矩阵分析法是一种半定量的风险评估方法，将风险事件的后果严重程度相对地定性分为若干级

2.6 防雷装置检测

按照建筑物防雷装置的设计标准确定防雷装置满足标准要求而进行的检查、测量及信息综合分析处理全过程。

2.7雷电灾害应急预案

针对可能发生的雷电灾害而采取的防雷减灾计划或方案。

2.8非工程性防雷措施

为防御雷电灾害而采取的雷电监测、雷电预警预报、雷电预警信息发布与接收、雷电灾害应急处置、雷电灾害事故调查、防雷科普宣传与技术培训以及雷电灾害防御相关法律法规、标准、制度建设等处理方法和措施。

2.9工程性防雷措施

为防雷雷电灾害而采取的雷电防护装置设计、施工和检测等工程性的处理方法和措施。

3风险分级

风险划分为4个等级，分别重大风险，较大风险，一般风险和低风险。风险等级的划分，主要考虑安全生产隐患点发生的严重性。在隐患造成后果的严重程度方面，划设为4个小级，其中1级为最低影响，4级为最高影响。

4防雷安全管理原则

4.1属地管理原则

防雷安全应按照行政区域进行管理

4.2动态管理原则

防雷安全管理应根据雷电天气的特性，适时排查雷电灾害隐患，发现问题及时消除。

4.3系统管理原则

防雷安全管理应按照“系统管理”的理念，实行全过程、全方位管理。

4.4超前管理原则

防雷安全管理应具有前瞻性，分析雷电灾害风险，采取相应的预防措施。

4.5精细管理原则

防雷安全管理应细分防护对象、岗位职责及每一项具体工作并落实。

5防雷安全检查内容

5.1防雷安全管理情况，主要包括：

a）具有防雷安全管理的工作机构，并明确防雷安全管理职责；

b）建立防雷安全责任制，签订安全责任书；

c）制定和实施防雷工作计划；

d）制定防雷安全制度或安全操作规程，并督促落实；

e）简历有效预警信息接收和响应机制；

f）具有雷电灾害应急预案，并组织演练；

g）组织防雷安全教育培训。

5.2防雷装置安装运行情况，主要包括：

a）安装并设置安全标志；

b）定期检测并合格；

c）定期维护；

5.3防雷安全隐患排查整改情况，主要包括：

a）具有防雷安全隐患排查记录；

b）及时进行整改并合格。

5.4防雷安全档案管理规范、完整。

5.5有新（改、扩）建项目，还应检查如下内容：

a）应开展雷电灾害风险评估的，有雷电灾害风险评估报告；

b）有防雷装置设计审核意见或防雷装置施工图审查意见；

c）有防雷装置验收意见；

d）有防雷产品相关参数及测试报告。

6防雷安全风险控制措施

6.1非工程性防雷措施

6.1.1建立雷电防护装置定期检测及保养制度，委托有检测资质的单位落实雷电防护装置安全检测，并安排专人对雷电防护装置进行维护保养。

6.1.2每年开展雷电灾害防御科普宣传，普及防雷减灾知识和避险自救技能。

6.1.3建立手机、电子显示屏、计算机网络、电视、广播等雷电监测预警预报信息接收终端，在接收雷电预警信息后，根据预警信息，及时采取有效措施，雷电预警信号分级及防御指南见附录C。

6.1.4每年组织开展防雷安全工作人员培训。

6.1.5根据需要建立防雷安全应急值守制度。

6.1.6制定雷电灾害应急预案，组建应急队伍，并按照应急预案要求定期演练，总结演练的经验和不足，不断完善应急预案。

6.1.7建立雷电灾害防御工作定期检查制度。

6.1.8建立雷电灾害防御工作档案。

6.1.9发生雷电灾害事故后，应做好灾害调查，并及时上报当地气象主管机构。

6.2工程性防雷措施

6.2.1雷电防护装置设计

设计文件应包含设计文本和设计图，并符合防雷相关标注的要求。

6.2.2雷电防护装置设计审核

设计文件应经气象主管机构审核，符合后方可施工。

6.2.3雷电防护装置施工

施工应符合施工安全的规定，施工工序交接、施工质量控制应满足防雷相关标准的要求。竣工前，施工单位应编制完整的工程技术档案盒竣工图。

6.2.4雷电防护装置竣工验收

新（改、扩）建建设项目雷电防护装置应经气象主管机构竣工验收合格后方可投入使用。

6.2.5雷电防护装置检测

雷电防护装置投入使用后，应定期委托具有雷电防雷装置检测资质的 单位进行检测。当检测结论存在不符合项时，应及时组织整改，直至符合要求。

雷电防护装置检测应符合GB/T21431等相关标准规范的规定。

6.2.6防雷产品使用要求

雷电防护装置使用的防雷产品应符合国家相关标准规范的要求。

附录A 风险等级判定准则及控制措施

| 序号 | 风险点 | 表现形式 | 可能造成的后果 | 严重度 | 风险等级 | 对应颜色 | 防控措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 防雷装置安装 | 未安装防雷装置 | 雷击不受防护，可造成巨大损失或人员伤亡 | 4 | 重大风险 | 红色 | 按照规定安装防雷装置 | 立即 |
|  |  | 安装不符合规定的防雷装置 | 雷击不受防护，可造成巨大损失或人员伤亡 | 4 | 重大风险 | 红色 | 按照规定安装防雷装置 | 立即 |
|  |  | 新（改、扩）建建设项目未进行防雷装置设计审核 | 防雷装置设计存在隐患 | 3 | 较大风险 | 橙色 | 按规定进行防雷装置设计审核 | 立即 |
|  |  | 新（改、扩）建建设项目未进行防雷装置竣工验收 | 防雷装置施工存在隐患，存在不符合规定的防雷装置 | 4 | 重大风险 | 红色 | 按规定进行防雷装置竣工验收 | 立即 |
| 2 | 防雷装置维护保养 | 未建立防雷装置维护保养制度 | 维护不及时，防雷设施失效 | 1 | 低风险 | 蓝色 | 建立防雷装置维护保养制度 | 3个月内整改 |
|  |  | 未设立防雷装置维护保养人员 | 维护不及时，防雷设施失效 | 1 | 低风险 | 蓝色 | 设立防雷装置维护保养人员 | 3个月内整改 |
| 3 | 防 雷 装 置 检测 | 未委托有相应资质的防雷装置检测机构进行防雷装置检测 | 防雷装置存在安全隐患 | 3 | 较大风险 | 橙色 | 委托有相应资质的防雷装置检测机构进行防雷装置检测 | 立即 |
|  |  | 未按照防雷装置检测整改意见及时进行整改 | 雷击不受防护 | 3 | 较大风险 | 橙色 | 按照防雷装置检测整改意见及时进行整改 | 立即 |
|  |  | 未对整改后的防雷装置及时申请复检 | 防雷装置存在安全隐患 | 2 | 一般风险 | 黄色 | 对整改后的防雷装置及时申请复检 | 一个月内整改 |
|  |  | 检测未覆盖所有防雷装置（防雷装置仅做部分检测） | 防雷装置未检测部分存在安全隐患 | 3 | 较大风险 | 橙色 | 定期委托有相应资质的防雷装置检测机构进行全面检测 | 立即 |
|  |  | 未按规定周期进行防雷装置检测 | 防雷设施失效的情况未能及时发现 | 2 | 一般风险 | 黄色 | 定期委托有相应资质的防雷装置检测机构进行防雷装置检测 | 一个月内整改 |
|  |  | 委托无资质的检测机构进行防雷装置检测 | 存在未按规范检测的隐患，防雷装置可能存在安全隐患 | 2 | 一般风险 | 黄色 | 委托有相应资质的防雷装置检测机构进行防雷装置检测 | 一个月内整改 |
| 4 | 雷电灾害报告 | 遭受雷击后未及时向当地气象主管机构报告 | 承担法律责任 | 1 | 低风险 | 蓝色 | 建立落实雷击报告制度，遭受雷击后，及时向当地气象主管机构报告 | 3个月内整改 |

附录B 防雷安全自查表

| 检查项目 | 序号 | 检查内容 | 检查状况简要描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防雷安全 有关制度 | 1 | 将防雷安全工作纳入本单位安全生产目标任务 | 是□ 否□ |
|  | 2 | 将防雷安全工作纳入安全生产管理规章制度中一并管理 | 是□ 否□ |
|  | 3 | 将防雷安全纳入安全生产应急预案 | 是( 否( |
| 防雷安全 管理运行 情况 | 4 | 是否开展防雷安全隐患排查工作 | 是□ 否( |
|  | 5 | 是否开展防雷安全科普宣传、培训工作 | 是□ 否□ |
|  | 6 | 是否采取防雷安全工程性措施 | 是□ 否□ |
|  | 7 | 是够采取防雷安全非工程性措施 | 是□ 否□ |
|  | 8 | 是否发生雷电灾害 | 是□ 否□ |
|  |  | 发生及上报情况描述 |  |
| 防雷装置 检测及整 改情况 | 9 | 防雷装置定期检测情况 | 最近检测时间： 上次检测时间： 是否按规定进行检测：是□ 否□ |
|  | 10 | 防雷检测机构情况 | 委托的防雷检测机构名称： 资质等级：甲级□ 乙级□ |
|  | 11 | 检测是否发现隐患 | 是□ 否□ |
|  |  | 隐患描述及整改情况 |  |
| 新（改、 扩）建项目 防雷安全 管理 | 12 | 是否进行施工图设计核准 | 是□ 否□ |
|  | 13 | 是否进行竣工验收 | 是□ 否□ |
| 防雷档案管理 | 14 | 档案管理是否健全规范 | 是□ 否( |
| 检查人： 日期： |
| 主管： 日期： |

附录C 雷电预警信号分级及防御指南

C.1雷电预警信号分级

雷电预警信号分三级，分别以黄色、橙色和红色表示。

C.2雷电黄色预警信号

C.2.1 图标

C.2.2 分级标准

6小时内可能发生雷电活动，可能会造成雷电灾害事故。

C.2.3 防御指南

C.2.3.1政府及相关部门按照职责做好防雷工作；

C.2.3.2人员应密切关注天气，尽量避免户外活动。

C.3雷电橙色预警信号

C.3.1图标

C.3.2分级标准

2小时内发生雷电活动的可能性很大，或者已经受雷电活动影响，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性比较大。

C.3.3防御指南

C.3.3.1政府及相关部门按照职责落实防雷应急措施；

C.3.3.2人员应当留在室内，并关好门窗；

C.3.3.3户外人员应当躲入有防雷装置的建筑物内或者躲入汽车内；

C.3.3.4切断危险电源，不要在树下，电杆下、塔吊下避雨；

C.3.3.5在空旷场地不要打伞，不要把农具、羽毛球拍、高尔夫球杆等扛在肩上。

C.4雷电红色预警信号

C.4.1图标

C.4.2分级标准

2小时内发生雷电活动的可能性非常大，或者已经有强烈的雷电活动发生，且可能持续，出现雷电灾害事故的可能性非常大。

C.4.3防御指南

C.4.3.1政府及相关部门按照职责做好防雷应急抢险工作；

C.4.3.2人员应当尽量躲入有防雷装置的建筑物内或者躲入汽车内，并关好门窗

C.4.3.3切勿接触天线、金属水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙结构柱等，远离电线等带电设备和其他类似金属装置；

C.4.3.4尽量不要使用无线雷电防护装置或者雷电防护装置不完备的电视、电话等电器设备；

C.4.3.5密切注意雷电预警信息的发布。