三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程

招 标 文 件

招标方式：询价采购

项目编号: FJKJ2020-CG093

委托单位：福建省三明市气象局

代理机构：福建科建工程咨询有限公司

二0二0年十二月

第一部分  招标公告

受福建省三明市气象局委托，就三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程进行询价采购，欢迎收到采购人邀请函的供应商参加投标。

一、项目编号：FJKJ2020-CG093

二、项目名称：三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程

| 项目名称 | 数量 | 预算金额 （最高限价） | 主要技术规格 | 采购单位 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程 | 1（批） | 135000元 | 详见第三章 | 福建省三明市气象局 | 龚先生 | 0598-8299872 |

三、交货地点：福建省三明市气象局指定地点

四、投标人资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条规定，并提供下列材料：

①投标人必须提供有效的具有相应营业范围的营业执照副本复印件；

②投标人必须提供财务状况报告或者银行资信证明（附开户许可证）、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

③投标人必须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

④投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

2、提供无行贿犯罪承诺函；

3、根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

4、法定代表人（或负责人）参加投标时需随身携带本人身份证原件，授权代表参加投标时需随身携带本人身份证原件及法人（或负责人）的授权委托书。

五、询价采购文件出售时间和地点：从2020年12月28日起至2020年12月31日上午8：30-12：00、下午15：00-17：30（北京时间）在福建科建工程咨询有限公司出售，售价200元，售后不退；如需邮寄另加邮费50元。

六、投标截止时间：2021年1月4日下午15：00（北京时间）。逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

七、开标时间：2021年1月4日下午15：00（北京时间）

八、开标地点：福建科建工程咨询有限公司会议室（三明市梅列区乾龙新村18幢兴化大厦7楼）。

福建科建工程咨询有限公司联系方式：

地址：三明市梅列区乾龙新村18幢兴化大厦7楼

邮编：365500

电话：0598-8656663

传真：0598-8656663

电子信箱 ：kjgczx@163.com

联系人：小温

第二部份  投标须知

一、项目概况：

1、项目编号: FJKJ2020-CG093

2、项目名称：三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程

3、委托单位：福建省三明市气象局

4、招标代理机构：福建科建工程咨询有限公司

5、交货地点：福建省三明市气象局指定地点

二、投标方资格条件：详见本项目招标公告。

三、投标方代表：指全权代表投标方参加投标活动并签署投标文件的人员。投标方若为企业法人的，其投标方代表应为法定代表人或被授权代表，如果投标方代表为被授权代表的，须出具《法定代表人授权书》（统一格式）。

四、投标说明：

1、投标方可以根据自身的资格条件进行投标。

2、投标方应按本招标文件的要求及第五部分开标一览表的格式内容进行报价。

3、本合同包项目只允许有一个报价，投标人不得有任何选择性的报价。

4、投标报价应包含运输过程的所有成本（含保险）、利润、税收、代理服务费等一切费用。

5、投标报价不得超过招标方设置的最高限价，否则不得推荐为中标候选人。

五、投标保证金：投标保证金人民币壹仟元整，于2021年1月4日下午15：00（北京时间）之前以现金方式提交。

未中标人的投标保证金于中标通知书发出后五个工作日内退回；中标人的投标保证金在合同签订并验收合格后5个工作日内，以原缴交方式无息退还。

六、投标文件编制要求

1、投标文件应按本招标文件第五部分格式规定内容进行编制，装订成册。

2、投标文件均一式叁份，其中正本壹份,副本贰份；在每一份投标文件的封面要明确

注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准。

3、投标文件必须用A4幅面制作，并用中文书写。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。本项目投标所使用的货币为人民币。

4、投标文件正本必须加盖投标单位公章并须经投标单位的法定代表人签字（或盖章）或被授权代表签字（由被授权代表签字的，投标文件中必须按规定格式填写提供法定代表人授权书）。投标文件副本可以用正本的完整复印件。

5、除投标方对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由投标文件签署人进行签字并加盖公章。

6、投标方应将投标文件（正副本）统一密封在一个外层包封中。外层包封袋上应注明“项目编号”、“项目名称”、“投标方名称”等。

七、投标文件的送达：由投标方代表在投标截止时间之前将密封好的投标文件直接送至开标地点由招标代理机构签收。招标方将拒绝在投标截止期后送达或未按规定提交投标保证金的投标文件。

八、投标截止时间：投标截止时间详见招标公告。投标文件应于投标截止时间之前递交到开标地点由招标代理机构签收。逾期送达或不符合规定的投标文件将被拒绝。

九、开标时间: 2021年1月4日下午15：00（北京时间）。

十、开标地点：福建科建工程咨询有限公司会议室（三明市梅列区乾龙新村18幢兴化大厦7楼）

十一、开标：

（一）开标前准备：

1、在投标截止时间前30分钟开始接收投标文件。

2、核验投标文件的密封与标记是否符合规定。

（二）开标会程序：

1、主持人宣布开标纪律；

2、主持人公布在投标截止时间前递交投标文件的投标方名称；

3、主持人介绍参加开标会的有关单位及相关工作人员情况；

4、宣布投标文件的密封与标记是否符合规定的核验结果；

5、按提交投标文件签到顺序核验投标方代表身份并当场宣布核验结果；

6、按递交投标文件时间先后顺序，对投标文件进行拆封唱标；

7、对投标文件进行评审并当场宣布评审结果（开标会结束）。

十二、评标：

1、投标文件符合性评审：

（1）检查投标报价有无错误或出入，其错误或出入的更正按本招标文件第二部分第六项第5条的具体规定执行。若投标方不接受前述方法对报价进行更正，其投标将被拒绝，按废标处理。

（2）投标文件存在下列情形之一的，为符合性评审不合格，按废标处理：

①投标方不具备招标文件所规定的资格条件的；

②投标文件未按规定正确签署的；

③投标文件未按规定格式制作或内容不完整或材料不全的；

④未按要求提交投标保证金的；

⑤被授权人未经法定代表人有效委托的（若有授权）；

⑥投标代表的身份证件无效的。

2、评标方法：采用最低价评标法。

3、投标方的投标文件存在以下情况之一的，不得确定为中标候选人：

①投标报价超过招标单位现场公布的最高限价的；

②投标报价表未按招标文件的规定内容及要求填报的；

③投标文件附加了招标方不能接受的条件的。

十三、定标：

1、即在全部满足招标文件实质性要求前提下，以最低报价的投标人作为中标候选人。投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，以技术部分更优的投标人作为中标候选供应商。

2、授权评标委员会直接确定中标人。

十四、招标服务费：按3000元（叁仟元整）收取，由中标人于中标通知书发出前支付。

十五、招标方购买招标文件时所提供的相关资格证明材料复印件及所提交的投标文件及其附属资料，无论中标与否，概不退还。

十六、中标人必须在收到中标通知书后三日内与招标方签订合同，逾期未签订合同的以弃权论处，由第二中标候选人依次递补为中标人。递补的中标人必须在收到中标通知书三日内与招标方签订合同，逾期未签订合同的也以弃权论处，由第三中标候选人依次递补为中标人。递补的中标人必须在收到中标通知书二日内与招标方签订合同，逾期未签订合同的仍以弃权论处。中标人逾期未签订合同而弃权的，其投标保证金不予退还。所有中标候选人均放弃中标的，招标方有权另行招标。

第三部分   招标内容及要求

- 技术参数要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 参 数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能地暖机组 | 1 | 功能： 制热量：≥53KW； 制热功率：≤13KW； 额定电压：380V～； 额定频率：50HZ； 能效比：≥4.05； 产水量：≥1130L/h； 循环水量：≥9.2 M3/H； 制冷剂名称：R410A； 出风方式：顶出风； 压缩机：全封闭涡旋压缩机； 使用环境温度：-26-46度范围； 风侧换热器：翅片换热器； 水铡换热器：套管式换热器； |  |
| 2 | 变频恒温恒湿机组 | 2 | 功能： 制冷量：≥14.1KW; 制冷功率：≤6.5KW 制热量：≥24.4KW; 制热功率：≤5.5KW 额定电压：380V～; 额定频率：50HZ; 室内噪音：≤60dB(A)； 循环风量：≥3000 M3/H; 制冷剂名称：R410A； 室内加热器：≤8.4KW 加湿器：≤4.5KW 室内送及回风方式为：前回风/前出风 节流方式：电子膨胀阀 室内风机：直接驱动/低噪音外转子离心式 室内蒸发器：翅片-管式换热器 室内机重量：≥310Kg; 室内外机连接方式：螺纹连接 远程控制组件 |  |
| 3 | 机组安装费 | 1 | 套（含铜管、打孔、排水安装、远程控制组件安装调试、电源线路安装及运费等） | 此项为包干价 |

二、供货及验收

1、由中标人负责将设备按签订合同的具体数量、具体地点运送到最终目的地，并提供技术支持及产品安装技术说明书）

2、验收

（1）验收标准

投标人所提供的设备必须是制造厂家生产的崭新的未开箱的原包装设备。所有设备按厂家设备验收标准（符合国家或行业或地方标准）、招标文件、投标文件等有关内容进行验收。投标人提供设备的制造标准及技术规范等有关资料必须符合中国相应有关标准、规范要求。

（2）验收程序和方法

①出厂检验

中标人在设备出厂前，应按设备技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和设备质量合格证等。结果必须符合验收标准的要求。

②中标人自检

设备在安装地安装完毕后，要求中标人对所有设备的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

③验收与最终验收

中标人自检后，中标人与采购人一同按招标文件以及合同相关条款要求对设备进行验收，验收结果应符合采购人使用要求。安装完毕后，中标人需派有设备调试经验的技术人员对设备进行调试，按验收指标逐项测试，直至全部达到要求。

（3）验收所发生的一切费用均由中标人承担。

（4）验收合格后，中标人需提供验收清单一式三份，采购人与中标人各执一份及招标代理机构各备案一份（原件）。

三、质量保证期及售后服务

1、质量保证期：一年（如厂家出厂质保期超12个月的，以厂家出厂质保期为准），验收合格之日起计算。

2、保修期内：免费进行设备安全调试；免费上门维修保养及更换配件；在质量保证期内设备运行发生故障时，供货方在接到采购人故障通知后2小时内响应要求，24小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换有缺陷的零部件或整机等服务，并及时填写维修报告(包括故障原因、处理情况及采购人意见等)报采购人备案。其中发生一切费用由供货方承担。质量保证期内供货方有责任对设备进行不定期的巡查检修。

3、保修期外：设备保修期过后，收到用户方通知后24小时内响应，48小时内派人到达现场解决，承担终身维修服务。维修过程只收取配件费，且以最优惠价格提供。

4、投标人应响应本次采购售后服务要求并在投标文件中提供详细具体的售后服务条件及保证，也可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

四、培训要求

1、中标人应根据设备特点，免费对采购人技术人员、管理人员进行操作、维修、保养等方面的专业培训，直至能独立操作。中标人委派的专业技术人员所需费用均由中标人承担。

2、提供现场培训，可根据用户需求举办不定期培训，帮助用户提高日常基本维护技能和系统的操作、管理满足工作的需要。

五、交货方式

1、交货时间：合同签订后5天内安装调试完毕且验收合格交付使用。

2、交货地点：采购人指定地点。

3、现场交货：货物到达采购人现场后，由采购人会同有关部门进行基本数量和质量的检验，合格即为现场交货。

4、最终交货：货物现场验收合格并经正常使用15个工作日即为最终交货日。

5、最终验收前所有各项费用均由中标人承担。

六、违约

中标人在规定时间内不能按时将设备交付采购人使用的，延期7天内（含7天）的，按合同总额的3%支付给采购人逾期违约金；延期8-15天（含15天），按合同总额的5%支付给采购人逾期违约金；延期16-30天（含30天），按合同总额的10%支付给采购人逾期违约金，延期超过30天，采购人有权单方中止采购合同，中标人应按合同总额的30%支付给采购人逾期违约金。

七、付款方式

所有货物经最终验收合格后支付合同总额的97%；余款3%作为质量保证金，待验收合格满壹年后无质量问题一次性付清。

- 采购合同（参考文本）

三明市政府采购合同

编制说明

1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：福建省三明市气象局

乙方：

根据招标编号为FJKJ2020-CG093的三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□无。

2、合同标的

| 包号 | 品目号 | 商品名称 | 数量 | 计量 单位 | 产地 类型 | 单价 | 金额 | 品牌 | 型号技术 指标等 | 产品属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： |  |

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写：                     。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间：合同签订后5天内安装调试完毕且验收合格交付使用；

4.2交付地点：福建省三明市气象局指定地点；

4.3交付条件：按招标文件要求。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

具体内容详见投标文件。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

根据招标文件、投标文件要求进行验收，如实填写验收单并在验收单上签章。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

不邀请。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

| 支付期次 | 支付比例（%） | 支付期次说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 97 | 所有货物经最终验收合格后支付合同总额的97% ； |
| 2 | 3 | 余款3%作为质量保证金，待验收合格满壹年后无质量问题一次性付清。 |

8、履约保证金

无。

9、合同有效期

合同签订之日起至质保期结束后。

10、违约责任

具体内容详见招标文件、投标文件。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控，任何第三方如果提出此方面指控均与甲方无关，乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

提交仲裁委员会仲裁，具体如下：提交甲方所在地仲裁委员会，按照申请仲裁时该仲裁机构有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。。
         向人民法院提起诉讼，具体如下：双方均同意由甲方所在地人民法院管辖。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3本合同自签订之日起生效。

15.4本合同纸质文件一式6份。合同电子文本通过政府采购网上公开信息系统自动备案。合同纸质文本需与备案电子文本一致，以备案电子文本为准，具有同等效力。

15.5其他：□无。□无 。

| 甲方： | 福建省三明市气象局 | 乙方： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 住所： |  | 住所： |  |
| 单位负责人： |  | 单位负责人： |  |
| 委托代理人： |  | 委托代理人： |  |
| 联系方法： |  | 联系方法： |  |
| 开户银行： |  | 开户银行： |  |
| 账号： |  | 账号： |  |

签订地点：

签订日期：

第五部分    投标文件格式

三明国家天气雷达站升级改造配套基础工程

投标文件

采 购 编 号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

1. 投 标 书

2. 开标一览表

3. 投标分项报价表

4. 货物说明一览表

5. 技术规格和商务偏离表

6. 投标人的资格证明文件

法人代表授权书

法人营业执照等

其他证明材料

7．质保期和售后服务承诺书

8. 提交投标保证金声明函

投 标 书

致：

根据贵方为      项目的投标邀请（采购编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本壹份和副本贰份。

1） 开标一览表

2） 投标分项报价表

3） 货物说明一览表

4） 技术规格和商务偏离表

5） 投标人的资格证明文件

法人代表授权书

法人营业执照等

其他证明材料

6） 质保期和售后服务承诺书

7） 招标服务费承诺书

8） 提交投标保证金声明函

9） 以       方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供的服务总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

6.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

开  标  一  览  表

投标人名称(加盖公章)：                              采购编号：                                  货币单位：

| 合同包 | 项目名称 | 数量 | 报价(现场交货价) | 交货期 | 投标保证金 | 生产场地及品牌 （品牌需翻译成简体中文） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写：￥ |

注:1.此表正本和保证金凭证必须在投标文件正本之外用信封单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

投标分项报价表

投标人名称:                   招标编号:                  货币单位:

| 1 | 投标货物名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物品牌型号 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |
| 11 | 运输（至目的地或现场）费用 |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |
| 13 | 税收 |  |  |  |  |
| 14 | 投标价格 |  |  |  |  |
| 15 | 投标总价（现场交货价） |  |  |  |  |

注： 1、此表投标总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

2、若未详细分项报价将被视为未实质性响应招标文件要求。

3、表格可按上述格式自行拓展。

投标人代表签名：

日期  年  月  日

货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人名称:                                      招标编号∶

| 合同号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |

投标人代表签字:

技术规格和商务偏离表（格式）

| 项目名称 | 招标文件要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | N…… |  |  |

注：投标人必须对招标文件技术指标、商务要求进行逐项响应，如实说明正、负偏离情况，否则，有可能做出不利于投标人的评判。

投投标方代表（签字）：

日   期：          年       月      日

法定代表人授权书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（采购编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

附：法定代表人、被授权人身份证件

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

法人营业执照等

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，真实有效。

……

（注：法人营业执照等提供复印件，由企业加盖公章并注明复印件与原件一致。）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

其他证明材料

包括但不限于以下材料：

1、投标人必须提供财务状况报告或者银行资信证明（附开户许可证）、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

2、投标人必须提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3、投标人必须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

4、提供无行贿犯罪承诺函；

5、根据财库〔2016〕125号文件规定，投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，投标人须提供在本项目招标公告发布后，投标截止时间前，通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询其上述信用记录的信用信息查询结果网页打印件或截图；

质保期和售后服务承诺书

投标人根据招标文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺（含参加本项目售后服务人员配备情况，服务保障体系、售后响应计划等）和交货期等。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

保证金提交申明函

致：

我们在贵公司组织的                 项目招标中投标（招标编号：        ），我们按招标文件的规定，以            付款方式，向贵公司提交投标保证金。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：