# 福建省地方标准《海峡两岸共通 闽台地区平均风速剖面模型评估方法》

# （征求意见稿）编制说明

# 一、工作简况

（一）任务来源

根据《福建省市场监管局关于印发2023 年第一批福建省地方标准制修订计划项目的通知》（闽市监标准〔2023〕207号）制定本文件。

（二）主要起草单位和工作组成员

本文件由福建省平潭综合实验区气象局和福州大学提出，由福建省气象标准化技术委员会归口。起草单位包括：福建省平潭综合实验区气象局、福州大学等。

本文件主要起草人：略。

（三）主要工作过程

本文件的主要工作过程如下：

2023年5月—2023年6月：成立标准起草工作组，明确各自分工，开展相关的材料收集和调研。

2023年7月—2023年11月：编制《海峡两岸共通 闽台地区平均风速剖面模型评估方法》（工作组讨论稿）第一稿，并同步编写编制说明。

2023年12月—2024年3月：进行工作组内部讨论，修改完善工作组讨论稿，最终形成《海峡两岸共通 闽台地区平均风速剖面模型评估方法》（征求意见稿）及其编制说明。

2024年3月：向社会各界广泛征求意见。

2024年3月—2024年5月：拟结合收集到的意见反馈，进一步完善标准草案，形成标准送审稿，并报送福建省市场监督管理局标准化处审查。

2024年6月：拟通过由福建省市场监督管理局主持召开的标准审查会，根据专家意见修改完善后，形成标准报批稿；提交报批材料，申请报批。

（四）背景和意义

平均风速剖面是描述大气边界层中平均风速随高度变化规律的曲线，用于计算建（构）筑物表面不同高度的平均风速，是确定结构风荷载的重要基础参数之一。平均风速剖面的形状和分布特征主要受气候类型和地面粗糙度的影响，具有显著的区域特点。闽台两岸风荷载标准对平均风速剖面特征（地面粗糙度类型、风剖面指数、梯度风高度）的规定存在差异。福建采用的平均风速剖面特征参数主要基于良态大风气候，考虑历史经验同时参考国外先进规范修订而来；台湾地区则主要依据美国ASCE7相关规定进行修订得到。制定依据不同是引起两岸标准中平均风速剖面特征不同的一个重要原因，对于两岸均存在的大量海岸地貌，两者之间的差距尤为明显。图1给出了闽台地区海岸地貌类型时的平均风速剖面对比。由图可知，台湾标准给出的平均风速高度变化系数明显大于福建，且在梯度风高度范围内的差距随高度增加而增大。

图1  闽台两岸现行标准之风速高度变化系数比较（海岸地貌）

台风是影响闽台地区的主要气候类型之一。根据国内外学者的实测研究发现，台风气候下的平均风速剖面特征与良态风气候存在较大差异。目前，闽台两岸现行风荷载标准均未考虑不同气候类型的影响，采用统一的平均风速剖面表达式，与台风气候下平均风速剖面实测结果存在较大差异，如图2所示（以海岸地貌为例）。

图2闽台两岸现行标准之平均风速高度变化系数与实测值比较（海岸地貌）

由图2可知，对于海岸地貌类型，台风气候下的平均风速剖面实测结果离散性较大，且大部分情况下要大于闽台两岸风荷载标准推荐值，两者之间的差距随高度增加而增大。对于受台风影响严重的闽台地区，平均风速剖面采用现行标准推荐值可能会造成结构的风荷载取值偏于危险。目前，澳大利亚/新西兰风荷载规范（AS/NZS1170.2:2011）和国际标准化协会ISO风荷载标准（ISO 4354: 2009），已经开始考虑对台风频发地区使用特定风速剖面参数，以提高标准的适用性，对于本标准的制定具有很好的借鉴意义。

但是台风具有很强的特异性，很难将其他区域的研究成果直接应用到闽台地区。此外，对于特定的工程场地，地貌和气候类型与标准类型存在不同程度的区别，如何获得合理的平均风速剖面特征参数，用于结构风荷载的计算，是工程建设中一个尚未完全解决的问题。本标准以编制组提出的“平均风速剖面预测之风荷载极值等效法”为基础，对闽台地区不同气候下平均风速剖面模型及特征参数的确定做了详细的规定，对于该区域风荷载合理取值的确定具有重要意义。

# 二、制定标准的原则和确定标准主要内容

（一）制定标准的原则

本文件严格按照《中华人民共和国标准化法》《地方标准管理办法》和《福建省标准化管理办法》（福建省人民政府令第59号）等法律法规和政策文件，以及GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》等标准化文件的规定进行编制。

（二）确定标准主要内容

本文件共计5个章节、3个附录、1个参考文献，分别为：范围、规范性引用文件、术语和定义、基本规定、平均风速剖面模型评估、附录A、附录B、附录C、参考文献。主要技术内容如下：

1、范围

本文件规定了民用建筑施工阶段、拆除阶段的建筑废弃物现场处理温室气体排放换算的总体要求、换算步骤；明确了建筑废弃物产生与运输阶段、建筑废弃物现场处置阶段温室气体排放的换算方法。

本文件适用于新建、扩建和改建的民用建筑施工阶段、拆除阶段的建筑废弃物现场处理温室气体排放换算。

2、规范性引用文件

3、术语和定义

4、基本规定

5、平均风速剖面模型评估

附录A（资料性）闽台地区平均风速剖面参考值

附录B（规范性）平均风速剖面拟合优度检验

附录C（规范性）平均风速剖面预测之风荷载极值等效法

参考文献

# 三、主要试验验证的分析、综述

无。

# 四、采用国际标准或国外先进标准的程度，以及与国内外同类标准水平的对比情况

本标准制定过程中综合考虑了以下8部标准的相关内容：

- “建筑结构荷载规范”：GB 50009-2012，中国大陆；

- “建筑物耐风设计规范及解说”：台内营字第1030813291号，中国台湾；

- “Minimum Design Loads and Associated Criteria for Buildings and Other Structures”：ASCE/SEI 7-16，美国

- “Recommendations for Loads on Buildings”: AIJ-RLB:2004，日本

- “National Building Code of Canada” 2015，加拿大

- “Eurocode 1: Actions on Structures-Part 1-4: general actions-wind actions”: EN 1991-1-4:2005，欧洲

- “Structure Design Actions Part 2: Wind Actions”: AS /NZS 1170.2: 2011，澳大利亚/新西兰

- “Wind Action on Structures”: ISO 4354-2009，ISO标准

主要内容包括：地面粗糙度类型的划分、平均风速剖面数学模型的描述。

# 五、与有关的现行法律、法规和强制性国家标准的建议

无。

# 六、重大分歧意见的处理依据和结果

无。

# 七、废止现行有关标准的建议

无。

# 八、其他应予以说明的事项

无。

标准起草工作组

2024年3月